2.6   MERANIE ELEKTRICKÉHO ODPORU REZISTORA

Teoretický úvod:

Elektrický odpor rezistora možno merať viacerými metódami, čo súvisí s rozsahom hodnôt R a požadovanou presnosťou merania.

1. Priama metóda je založená na definícii elektrického odporu. Ampérmetrom odmeriame prúd, ktorý prechádza rezistorom s odporom R a voltmetrom napätie medzi jeho koncami. Elektrický odpor rezistora vypočítame podľa vzťahu

Výsledok je približný, lebo zaradením oboch meracích prístrojov sa pomery v obvode zmenia tak, že na rezistore nemožno priamo odmerať súčasne napätie aj prúd, ktorý ním prechádza.

Meracie prístroje je možno súčasne zapojiť dvoma spôsobmi:

a)                                                                     b)

V prípade a)  ampérmeter ukazuje hodnotu výsledného elektrického prúdu, ktorý prechádza v dvoch obidvoch vetvách. Pre správnosť určenia hodnoty R treba odčítať od nameranej hodnoty prúdu I prúd IV, ktorý prechádza voltmetrom. Pri malých hodnotách R  vzhľadom na  RV  možno prúd IV  vzhľadom na hodnotu I zanedbať.

V prípade b) voltmeter ukazuje namerané napätie, ktoré je súčtom napätí na sériovo spojených prvkoch časti elektrického obvodu.  Pre správnosť určenia hodnoty R treba odčítať od nameranej hodnoty napätia napätie na ampérmetri UA. Za predpokladu veľkých hodnôt R vzhľadom na hodnotu RA možno napätie UA vzhľadom na nameranú hodnotu napätia zanedbať.

2. Substitučná metóda. Do elektrického obvodu zaradíme rezistor s neznámym elektrickým odporom a zistíme výchylku na ampérmetri. Potom namiesto neznámeho rezistora zaradíme rezistory s kalibrovanými premennými odpormi tzv. odporovú dekádu a meníme na nej odpor od najvyšších hodnôt po najnižšie do okamihu, keď ampérmeter ukáže rovnakú výchylku. Hodnota neznámeho odporu sa potom rovná hodnote odporu z dekády. Meriame v zapojení podľa schémy:

3. Mostíková metóda. Touto metódou sa získavajú najpresnejšie výsledky. Meriame v zapojení podľa schémy:

Po drôte medzi uzlami A, B mostíka sa pohybuje posuvný kontakt do okamihu až ampérmetrom prestane prechádzať elektrický prúd. To znamená, že body C a D majú rovnaký elektrický potenciál a napätia na rezistoroch s odpormi RX  a na časti drôtu s dĺžkou a sú rovnaké. Podobne sa rovnajú  napätia na rezistore R a na časti drôtu s dĺžkou b. Využitím Kirchhoffových zákonov v danom obvode platí:

RX I2  = Ra I1

R I2 = Rb I1

riešením daných rovníc, po úprave dostaneme

kde a,b sú dĺžky úsekov na odporovom drôte s merným elektrickým odporom 

Na princípe mostíkovej metódy sa zakladajú prístroje špeciálne konštruované na priame meranie elektrických odporov v technickej praxi. Nazývajú sa ohmmetre.

Úloha: určte priamou metódou elektrický odpor rezistora.

Pomôcky: zdroj napätia PZN 240, rezistor s odporom 1,  2,  5.1,  10 k, spínač, spojovacie vodiče, voltmeter, ampérmeter, ohmmeter.

Schémy zapojenia elektrického obvodu:

1.)                                                                    2.)

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 1.

- Odmerajte napätie a prúd prechádzajúci rezistorom. Merania opakujte 5 krát. Vhodné napätie nastavte potenciometrom.

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia číslo 2.

- Odmerajte napätie a prúd prechádzajúci rezistorom. Merania opakujte 5 krát. Vhodné napätie nastavte potenciometrom.

- Odmerajte odpor rezistora ohmmetrom.

- Vypočítajte odpor rezistora v oboch prípadoch použitím vzťahu R = U / I.

- Vypočítajte aritmetický priemer, odchýlku a relatívnu odchýlku merania odporu.

Otázky :

- Porovnajte výsledky oboch spôsobov merania elektrického odporu.

- Rozhodnite, ktorý spôsob zapojenia meracích prístrojov  je vhodný pre malé  hodnoty odporu a ktorý pre veľké hodnoty odporu. Zdôvodnite.

# Text boxes

## A

RX

RD

### A

I1

I2

I

## VA

I

IR

Iv

R

R

Iv

IR

I

## VA

## A

UR

UA