Fyzikálna olympiáda

53. ročník, 2011/2012

školské kolo

kategória D

zadanie úloh

1.   Bezpečnosť na cestách

Predbiehanie áut na obojsmernej ceste je niekedy rizikový manéver. Obzvlášť nebezpečné je predbiehanie v neprehľadných stúpaniach alebo v zákrutách. Predstavme si nasledovnú situáciu. Auto č.1 sa pohybuje rovnomerne po priamej cesta rýchlosťou v1 = 72 km∙h(1. Auto č.2 ho začne predbiehať. Autá majú rovnakú dĺžku l = 4,0 m. Na bezpečné predbehnutie je nutné, aby pozdĺžny odstup medzi autami bol minimálne dvojnásobkom dĺžky auta. Vplyv priečneho pohybu pri prechode z jedného jazdného pruhu do druhého počas predbiehania neuvažujte. Riešte tieto prípady:

- Auto č. 2 má od začiatku predbiehania rýchlosť o Δv = 18 km∙h(1 väčšiu ako auto č. 1. Aký minimálny čas t1 je potrebný na bezpečné predbiehanie za podmienky, že rýchlosti oboch áut sú počas manévru konštantné?

- Obe autá sa na začiatku pohybovali rovnakou rýchlosťou v1, pričom medzi nimi bol odstup d = 20 m. Auto č. 2 prejde do protismeru a začne zrýchľovať so zrýchlením a = 2,0 m∙s(2. Obiehané auto č. 1 sa pohybuje rovnomerne. Aký čas t2 bude trvať predbiehanie v tomto prípade? Porovnajte  výsledky riešenia a) a b).

- Vodič auta č.2 je  začne nezodpovedne predbiehať napriek tomu, že v protismere prichádza auto č. 3. Manéver predbiehania sa začína rovnako ako v prípade a): teda auto č. 2 sa počas manévru pohybuje o Δv väčšou rýchlosťou ako auto č.1. V okamihu, keď autá č.1 a č.2 sú vedľa seba (pozri obr. D(1), v protismere vo vzdialenosti d3 = 30 m sa objaví auto č.3 pohybujúce sa rýchlosťou v3 = 90 km∙h(1. Vodiči áut č.1 a 3 začnú brzdiť so spomalením a´ = 5 m∙s(2 a auto č.2 začne zrýchľovať so zrýchlením a = 2 m∙s(2. Môže auto č.2 zo situácie vyviaznuť bez kolízie s autom č.3? Svoje tvrdenie zdôvodnite výpočtom.

Reakčné časy vodičov neuvažujte.

2.   Priepasť Macocha

Najvyhľadávanejším jaskynným systémom v susednej Českej republike je Punkevní jeskyně a priepasť Macocha. Cez jaskyňu je možné v rámci prehliadky prejsť až na dno priepasti. Deti začali počas školského výletu prehliadku na okraji priepasti. Chceli zistiť, aká je priepasť v danom mieste hlboká a spomenuli si, že sa to dá urobiť meraním času, za ktorý počujú dopad kamienka na dno priepasti. So súhlasom strážnej služby a veľmi opatrne vykonali plánovaný pokus.   Voľne pustili do priepasti kamienok tvaru gule s priemerom d1 = 1,0 cm, ktorý padal počas ich experimentu zvislo nadol. Pomocou mobilu zmerali, že dopad kamienka bolo počuť po uplynutí času t1 = 7,2 s. Pri opakovanom pokuse s kameňom s priemerom d2 = 5,0 cm bolo počuť zvuk dopadu za čas t2 = 5,9 s. Rýchlosť zvuku vo vzduchu má veľkosť 340 m∙s-1, tiažové zrýchlenie g = 9,8 m∙s-2.

- V akej hĺbke h01 alebo h02 sa nachádza miesto, na ktoré dopadol kameň, ak uvažujeme časy t1 a t2 a neuvažujeme vplyv odporu vzduchu na pohyb kameňa? Výsledky porovnajte so skutočnou hĺbkou priepasti h = 140 m.

- Aká by bola rýchlosť v0 dopadu kamienka na dno priepasti v hĺbke h za predpokladu nulového odporu vzduchu?

Na kamienok v skutočnosti pôsobí odpor vzduchu, ktorý možno vyjadriť Newtonovým vzťahom pre silu odporu vzduchu F0 = (1/2) (0 v2 c S, kde (0 = 1,2 kg(m(3 je hustota vzduchu, v okamžitá rýchlosť pohybu kamienka, c koeficient odporu (pre guľu c = 0,45) a S = (1/4)(d2 je obsah priemetu gule do roviny kolmej na smer pohybu.

- Určte rýchlosti v1 a v2, pri ktorých sila odporu vzduchu F0 má rovnakú veľkosť ako tiažová sila Fg kameňa pre obidva priemery kameňov d1 a d2. Kameň je kremeň s hustotou ( = 2,6(103 kg(m(3.

- V akých hĺbkach h1 a h2 by dosiahol kameň rýchlosti v1 a v2, keby bol odpor vzduchu nulový? Výsledky porovnajte s hĺbkou priepasti h a vysvetlite rozdiely v nameraných časoch t1 a t2.

- Prečo kvapky dažďa padajú nad povrchom zeme rovnomerným pohybom?  Vypočítajte, akou rýchlosťou dopadnú na zem ľadové krúpy s priemerom 2,0 cm, dažďové kvapky s priemerom 5,0 mm a kvapôčky hmly s priemerom 0,10 mm. Vo všetkých prípadoch uvažujte guľový tvar krúpov i kvapiek. Výsledky porovnajte s pozorovanými javmi v prírode.

3.   Palička v pohári

Do valcového pohára s polomerom dna r a výškou h vložíme tenkú priamu paličku s hmotnosťou m a dĺžkou l. Palička sa dolným koncom opiera o spodnú aj bočnú stenu pohára a horným koncom prečnieva z pohára (obrázok D(2).

- Akou veľkou silou F1 tlačí palička na horný okraj pohára? Nakreslite obrázok a vyznačte v ňom pôsobiace sily.

- Do pohára nalejeme do plna vodu. Akou veľkou silou F2 tlačí palička na horný okraj pohára v tomto prípade?  Pomer hustoty (0 vody a hustoty ( paličky  k = (0 / (  k < 1. Nakreslite obrázok a vyznačte v ňom pôsobiace sily.

Úlohu riešte najskôr všeobecne a potom pre nasledujúce hodnoty veličín:  r = 4,0 cm, l = 15 cm, h = 9,0 cm, m = 150 g, k = 0,20, g = 9,8 m(s-2. Okraj pohára je dokonale hladký, takže trenie medzi paličkou a okrajom pohára možno považovať za nulové. Nasiakavosť paličky vodou neuvažujte.

4.  Zrážka vagónov

Na nákladnej železničnej stanici sa presúvali vagóny.  Po priamej a vodorovnej koľaji sa rovnomerne pohyboval prvý vagón s hmotnosťou m1, ktorý narazil do stojaceho druhého vagóna s hmotnosťou m2 so zablokovanými brzdami. Pri náraze sa vagóny spojili a  začali sa pohybovať rýchlosťou v0 ako jedno teleso. Kolesá zabrzdeného vagónu sa pri pohybe neotáčali. Koeficient trenia medzi kolesami vagónov a koľajnicami má veľkosť f.

- Akou rýchlosťou v1 sa pohyboval tesne pred zrážkou prvý vagón?

- Akú dráhu s prešli oba vagóny spoločne až do zastavenia?

- S akým spomalením a sa po spojení vagóny pohybovali?

- Určte čas t pohybu vagónov od ich spojenia až do ich zastavenia.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: m1 = 30 t, m2 = 20 t, v0 = 5,2 km/h, f = 0,15, tiažové zrýchlenie g = 9,8 m(s(2.

5.  Atwoodov pádostroj

Na meranie tiažového zrýchlenia možno použiť zariadenie, ktoré sa nazýva Atwoodov pádostroj, obr. D(3. Dve telesá s rovnakou hmotnosťou M sú spojené tenkým vláknom cez dve malé kladky. Na pravé teleso sa položí platnička s hmotnosťou m a otvorom v strede, ktorým prechádza vlákno. Po uvoľnení sa začne valec s platničkou na pravej strane pohybovať smerom nadol. Vo vzdialenosti l1 je umiestnená zarážka s otvorom pre valec, na ktorej sa platnička zachytí, a ďalej pokračuje iba valec. Po prekonaní dráhy l2 sa valec v dôsledku trenia v kladkách zastaví. Pri realizácii popísaného experimentu meriame dráhy l1, l2 a čas t1 potrebný na prejdenie dráhy l1.

a)	Určte veľkosť zrýchlenia a1 sústavy telies na dráhe l1 a rýchlosť v1, s ktorou dopadne platnička na zarážku.

b)	Určte veľkosť zrýchlenia a2 sústavy telies na dráhe l2.

c)	Z nameraných hodnôt určte hodnotu tiažového zrýchlenia v danom mieste a výsledok porovnajte s bežne používanou hodnotou na území Slovenska.

Úlohu riešte najprv všeobecne a potom pre namerané hodnoty: M = 200 g, m = 10 g, l1 =  100 cm, l2 = 62 cm  a t1 = 4,64 s. Pri riešení úlohy nepoznáte g.

Pozn.: Kladky sú veľmi malé,  ich momenty zotrvačnosti v riešení úlohy neuvažujte. Trenie v kladkách však zanedbateľné nie je, a preto jeho  vplyv vyjadrite konštantnou brzdiacou silou F nezávislou pri danom meraní od ich zaťaženia.

6.  Spúšťanie brvna do vody

Pri konštrukčných prácach na priehradnom jazere spúšťal žeriav na hladinu drevené brvno s dĺžkou L zvislo zavesené za jeden jeho koniec. V určitom okamihu sa upevnenie lana uvoľnilo a brvno začalo padať, pričom počas celého pohybu si zachovávalo zvislú polohu. Dolný koniec brvna dosiahol počas pohybu hĺbku H pod hladinou vody.

a)	V akej výške nad hladinou alebo hĺbke pod hladinou jazera sa nachádzal dolný koniec brvna v okamihu uvoľnenia závesu, ak sa dolný koniec brvna ponoril do hĺbky H1 = L? Pri všeobecnom riešení urobte diskusiu výsledkov pre rôzne pomery hustoty ( brvna a hustoty (0vody. Predpokladajte, že platí ( < (0.

b)	Akú najväčšiu hĺbku H2 dosiahne dolný koniec brvna, ak sa pri uvoľnení závesu nachádzal dolný koniec brvna na úrovni hladiny vody?

Pred riešením úloh a) a b) riešte nasledujúce úlohy:

i)	Odvoďte vzťah pre závislosť vztlakovej sily F pôsobiacej na brvno od hĺbky H ponorenia jeho dolného konca. Zostrojte graf tejto závislosti pre 0 ( H ( 2L.

ii)	S použitím grafu závislosti sily F od hĺbky H odvoďte vzťah pre prácu W12, ktorú vykoná vztlaková sila pri ponorení brvna z polohy pri hĺbke dolného konca H1 < L do polohy s hĺbkou H2 > H1 (uvažujte dva prípady: H2 < L a H2 > L).

Pri riešení úlohy predpokladajte, že v okamihu uvoľnenia závesu aj pri dosiahnutí maximálnej hĺbky ponorenia je rýchlosť pohybu brvna rovná nule. Odpor vody pri pohybe brvna neuvažujte.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: L = 10,0 m, hustota vody (0 = 1,00∙103 kg∙m(3, hustota dreva 650 kg∙m(3, tiažové zrýchlenie g = 9,81 m∙s(2, obsah prierezu brvna S = 250 cm2.

7.  Rovnováha na páke – experimentálna úloha

Úloha: 	Skúmajte rovnováhu na páke.

Pomôcky: 	Dve valcové ceruzky, milimetrový papier, kancelárske spinky.

Postup:

- Z ceruziek zostavte páku. Jednu ceruzku použite ako podperu a druhú ako rameno páky. Presnú polohu ceruziek nájdete tak, že budete spodnú ceruzku pomaly posúvať (prípadne otáčať) po podložke.

- Na jeden koniec vodorovne uloženej ceruzky opatrne zaveste spinku. Potom nájdite novú rovnovážnu polohu ceruzky.

- Pomocou milimetrového papiera odmerajte vzdialenosť x zaťaženého konca ceruzky od miesta jej podoprenia, t.j. od osi otáčania.

- Na koniec ceruzky pridajte ďalšiu spinku. Nájdite novú rovnovážnu polohu ceruzky a novú hodnotu vzdialenosti x.

- Postup opakujte, kým nebude na konci ceruzky zavesených 10 spiniek.

- Zostavte tabuľku s počtom n zavesených spiniek a príslušnými hodnotami vzdialenosti x.

- Nakreslite vo vhodnej mierke graf závislosti x od n.

- Odvoďte vzťah pre závislosť x od n.

- Porovnajte experimentálny výsledok s teoretickým riešením.

- Diskutujte o presnosti merania a o použitej metóde.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Fyzikálnej olympiády: http://fo.uniza.sk

Fyzikálna olympiáda, 53. ročník– Úlohy školského kola kategórie D

Autori návrhov úloh:	Dušan Nemec (1), Ľubomír Konrád (2, 3, 4, 7),

Ivo Čáp (5, 6)

Recenzia:			Daniel Kluvanec, Ivo Čáp, Ľubomír Mucha,

Mária Kladivová

Redakčná úprava:		Ivo Čáp, Ľubomír Konrád

Slovenská komisia fyzikálnej olympiády

Vydal:                                IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011

# Text boxes

Obr. D(1

h

2r

Obr. D(2

M

M

m

l1

l2

Kladky

Obr. D-3