2.7 ZÁVISLOSŤ SVORKOVÉHO NAPÄTIA ZDROJA  OD ELEKTRICKÉHO PRÚDU V OBVODE

Teoretický úvod:

Napätie namerané na svorkách zdroja (svorkové napätie U) závisí od zaťaženia zdroja t.j. od hodnoty prúdu  I , ktorý zdrojom prechádza. So zväčšujúcim sa prúdom svorkové napätie klesá. Pre svorkové napätie U = R I  z Ohmovho zákona pre uzavretý elektrický obvod platí

kde  R   je elektrický odpor vonkajšej časti elektrického obvodu,

Ue  je elektromotorické napätie zdroja,

Ri  je vnútorný odpor zdroja.

Svorkové napätie je lineárnou funkciou prúdu.

Z nameranej funkčnej závislosti U = f (I) možno určiť vnútorný odpor zdroja. Z predchádzajúceho vzťahu dostaneme

Úloha: zostrojte grafickú závislosť svorkového napätia zdroja od elektrického prúdu v obvode.

Pomôcky: zdroj napätia  PZN  240,  voltmeter,  ampérmeter,  spojovacie  vodiče, reostat 1200 .

Schéma zapojenia elektrického obvodu:

Postup:

- Zostavte elektrický obvod podľa schémy zapojenia. Obidva spínače S1 a S2 nechajte rozpojené.

- Na ampérmetri a voltmetri nastavte maximálne rozsahy, na reostate maximálny odpor.

- Pri zapnutom spínači S1 a rozopnutom  spínači S2 odčítajte na voltmetri napätie nezaťaženého zdroja. Potom spínač S2 zapnite.

- Postupne znižujte odpor reostatu a po každom nastavení posuvného kontaktu reostatu odčítajte hodnoty prúdu a napätia. Merajte 6 krát.

- Zostrojte graf  závislosti  U = f (I).

0tázky:

- Vysvetlite, prečo neležia všetky body zistené meraním na jednej priamke. Vymenujte možné príčiny chýb pri meraní.

- Určte vnútorný odpor zdroja.

- Vypočítajte, aký prúd by prechádzal zdrojom pri skrate.

- Aký zdroj ste použili pri meraní? Vysvetlite  rozdiel medzi  mäkkým a tvrdým  zdrojom.

# Text boxes

hodnoty U  a I zistíme z grafu funkcie U = f (I)

## A

## V

S1

S2

Ue

I