2.8 URČENIE VOLTAMPÉROVEJ CHARAKTERISTIKY POLOVODIČOVEJ DIÓDY.

Teoretický úvod:

Usmerňovací účinok polovodičovej diódy najlepšie vystihuje voltampérová charakteristika diódy. Je to graf závislosti elektrického prúdu prechádzajúceho polovodičovou diódou od napätia na dióde. V praxi sa využíva nelineárna závislosť prúdu od napätia.

Zvyšovaním napätia na dióde  zapojenej v priepustnom smere sa prúd veľmi rýchlo zväčšuje. Dióda sa však môže veľkým prúdom prehriať a poškodiť. Preto sa na diódach označuje maximálna prípustná hodnota priepustného prúdu. Ochranný rezistor s elektrickým odporom R má zabrániť prípadnému poškodeniu diódy.

Pri zapojení diódy v závernom smere prechádza diódou malý záverný prúd. V tomto zapojení nesmieme prekročiť maximálne dovolené napätie.  Po jeho prekročení sa môže dióda zničiť.

Úloha: zostrojte z nameraných hodnôt charakteristiku polovodičovej diódy.

Pomôcky: zdroj napätia PZN 240, polovodičová dióda (germániová), rezistor s odporom 100 , potenciometer 1200voltmeter, ampérmeter, spojovacie vodiče, spínač.

Schémy zapojenia elektrického obvodu :

1.) pre meranie v priepustnom smere                            2.) pre meranie v závernom smere

Postup:

- Určenie charakteristiky diódy v priepustnom smere.

  - Zostavte elektrický obvod podľa určenej schémy. Spínač nechajte rozopnutý.

  - Posuvný kontakt potenciometra nastavte do polohy zodpovedajúcej nulovému napätiu na dióde. Na miliampérmetri nastavte maximálny rozsah, rozsah voltmetra prispôsobte napätiu zdroja.

  - Po kontrole zapojenia zapnite spínač a prispôsobte rozsahy prístrojov meraným hodnotám prúdu a napätia.

  - Posuvným kontaktom potenciometra zvyšujte postupne prúd prechádzajúci diódou a pri každej polohe kontaktu potenciometra odčítajte údaje meracích prístrojov a zapíšte ich do tabuľky. Merajte 10 krát. Neprekročte maximálny dovolený prúd.

  - Potenciometrom zmenšite napätie na dióde, vypnite spínač.

- Určenie charakteristiky diódy v závernom smere.

  - Zostavte elektrický obvod podľa určenej schémy. Polarita zdroja vzhľadom na diódu je teraz opačná. Spínač nechajte rozopnutý.

  - Nastavte maximálny rozsah miliampérmetra. Rozsah voltmetra prispôsobte dovolenému napätiu na dióde. Posuvný kontakt potenciometra nastavte do polohy zodpovedajúcej nulovému napätiu na dióde.

  - Zapnite spínač a posuvným kontaktom potenciometra opatrne nastavte napätie na dióde. Rozsahy meracích prístrojov prispôsobte meraným hodnotám napätia a prúdu.

  - Potenciometrom zvyšujte postupne napätie na dióde a pri každej polohe posuvného kontaktu potenciometra odčítajte údaje na meracích prístrojoch a  zapíšte ich do tabuľky. Neprekročte maximálne dovolené záverné napätie diódy.

  - Potenciometrom znížte napätie na dióde, vypnite spínač.

Otázky:

            - Zostrojte charakteristiku polovodičovej diódy.

            - Vysvetlite výsledky meraní. Uveďte možnosti praktického využitia polovodičovej diódy.

            - Z priamkovej časti charakteristiky určte odpor polovodičovej diódy v priepustnom smere.

# Text boxes

-

+

R

+

## V

## A

-

## A

## V