2.4 URČENIE MERNÉHO SKUPENSKÉHO TEPLA TOPENIA ĽADU

Teoretický úvod:

Ľad s hmotnosťou m a teplotou 0 oC (za normálneho tlaku) prijme pri topení skupenské teplo topenia

kde lt  je merné skupenské teplo topenia ľadu.

V praxi sa táto veličina meria kalorimetrom. V našom prípade použijeme zmiešavací kalorimeter.

Keď do zmiešavacieho kalorimetra s tepelnou kapacitou C nalejeme vodu s hmotnosťou m1 a teplotou t1 > 0 oC  a pridáme ľad s teplotou 0 oC a hmotnosťou m, ľad sa topí. Za predpokladu, že sa všetok ľad  roztopí  a  teplota  sústavy  po  dosiahnutí  rovnovážneho  stavu  bude t > 0 oC, prebehne tepelná výmena nasledovne:

teplo odovzdané vodou

teplo odovzdané kalorimetrom

skupenské teplo topenia ľadu

teplo prijaté vodou vzniknutou z ľadu

Za predpokladu tepelnej izolácie sústavy od okolia platí:

po dosadení

a z tejto rovnice môžeme vypočítať merné skupenské teplo topenia ľadu

m1 - hmotnosť vody v kalorimetri

mk - hmotnosť kalorimetra (vnútornej časti s príslušenstvom)

m - hmotnosť ľadu

t1  - teplota sústavy voda  +  kalorimeter na začiatku experimentu

t  -  teplota rovnovážneho stavu po ukončení tepelnej výmeny

to = 0 oC - teplota ľadu pred vložením do kalorimetra.

Úloha: určte merné skupenské teplo topenia ľadu.

Pomôcky: zmiešavací kalorimeter s príslušenstvom,  laboratórne váhy  so sadou závaží, teplomer, kúsky ľadu.

Postup:

- Pripravte laboratórne váhy na váženie.

- Odmerajte hmotnosť mk vnútornej nádoby kalorimetra s príslušenstvom. Meranie opakujte 3 krát.

- Nalejte do kalorimetra vodu (približne do polovičky nádoby).  Odmerajte  hmotnosť  mk + m1  vnútornej nádoby kalorimetra s príslušenstvom  a  vodou.  Meranie opakujte 3 krát.

- Teplomerom odmerajte teplotu  t1  vody v kalorimetri.

- Vložte do kalorimetra pripravený ľad. Kalorimeter uzavrite a nechajte prebehnúť tepelnú výmenu.

- Odmerajte teplotu t sústavy po dosiahnutí rovnovážneho stavu.

- Kalorimeter otvorte a odmerajte hmotnosť mk + m1 + m vnútornej nádoby kalorimetra s príslušenstvom a vodou a roztopeným ľadom (jeho hmotnosť sa roztopením nezmenila).

- Z nameraných údajov vypočítajte merné skupenské teplo topenia  ľadu. Výsledok určte formou intervalu a relatívnej chyby merania.

Otázky :

1. Porovnajte zistenú hodnotu s hodnotou merného skupenského  tepla topenia  ľadu v MFCHT.

2. Vymenujte zdroje chýb merania.

# Text boxes

t  - t0

t1  - t

t

t0

t1